Como Bajar Datos de un Topcon GB-1000

Todo GB-1000 enviado por UNAVCO lleva la siguiente configuración de IP. Esta configuración se puede verificar siguiendo la serie de selecciones del menú PortSettings ( Ethernet ( IP Settings.

ADD: 192.168.001.002

MASK: 255.255.255.000

GW: 192.168.001.001

Para poder bajar datos de un GB-1000 sobre un cable de Ethernet se tiene que configurar un puerto de Ethernet en su computadora con el IP 192.168.1.3. A si que abra la ventana “Control Panel” y haga click con el botón de la derecha al icono llamado “Network Connections” y seleccione “Open”.

Al abrir el icono “Network Settings” todo puerto de Ethernet en su computadora será demostrado. En la figura a la derecha, por ejemplo, se abrirá la ventan de “Properties” de la Primera Conexión Local (Local Area Connection). Usted debe de escoger la conexión apropiada que pertenece al puerto de Ethernet que usted desea usar.

En la ventana de Propiedades de la Conexión Local seleccione le icono “Internet Protocol (TCP/IP)” y haga click a el botón de Propiedades.

Aquí, usted debe de entrar las direcciones de IP que aparecen en el diagrama a la derecha. El IP del puerto de Ethernet que usted desea usar en su computadora debe ser un IP más que el IP del GB-1000. A si que el puerto de su computadora debe llevar el IP 192.168.1.3.

Después de haber entrado estos IP asegúrese que estos datos se queden intactos haciendo click “OK” en cada ventana.

Después de haber configurado su puerto de Ethernet puede volver a la ventana “Network Connections” y asegúrese que la conexión actualmente se ha establecido con el GB-1000. El estado del puerto indicara “Conectado” después de que usted conecte el cable de Ethernet entre su computadora y el GB-1000. Si el estado no cambia regrese a verificar el IP de su puerto de Ethernet y también asegúrese que la Conexión Local coincide con el puerto que usted desea usar.

Ahora estamos listos para iniciar el programa que se comunicara con el GB-1000. Haga click al botón “Iniciar” y seleccione el icono “Run…”.

Al hacer click “Run…” se abrirá la siguiente ventana. Entre “cmd” en el espacio indicado y haga click “OK”.

Al hacer click “OK” en la ventana previa ser abrirá al siguiente venta donde usted

puede llevar acabo la descarga de datos vía ftp.

Envíe la siguiente operación:

ftp 192.168.1.2

Después entrara el usuario que “anonymous” y la clave que es “TOPCON”.

Llevando acabo la operación “ls” mas dará cuenta si a entrado al directorio de dates del GB-1000.

En este momento usted puede llevar acabo las siguientes operaciones para bajar los datos:

ftp> prompt

ftp> bin

ftp> mget *

ftp> bye

ftp> exit

Recuerde  que la operación “mget *” bajara todos los datos a su computadora.